Габаритные и монтажные размеры котлов модельного ряда Куппер ОК и Куппер ОВК

   а) Куппер ОК9, Куппер ОК15, Куппер ОК20, Куппер ОВК18 б) Куппер ОВК10

Отопительный котел «Куппер ОВК 18» габаритными размерами и конструкцией соответствует котлу « «Куппер ОК 20» и отличается тем, что часть потолочной водяной рубашки заменена на чугунную варочную плиту.
Котел «Куппер ОВК 10» габаритными размерами соответствует котлу «Куппер ОК 15», но отличается тем, что не имеет загрузочной дверцы и часть потолочной водяной рубашки заменена на чугунную варочную плиту с конфорками, а также имеет в своей конструкции ряд отличий по расположению труб теплообменника таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственную загрузку топлива.

Наименование	Куппер / ОК9	Куппер ОВК10	Куппер ОК15	Куппер ОВК18	Куппер ОК20
Высота котла (A), мм	645	740	745	745	740
Ширина котла (B/B1), мм	340/440	340/470	340/440	410/510	410/510
Глубина котла (C/C1), мм	410/650	410/650	410/650	510/750	510/750
Глубина топки котла (C2), мм	330	330	330	420	420
Высота от колосника до теплообменника котла (С3), мм	225	348	255	248	248
Диаметр патрубка дымохода (D), мм	115	115	150	150	150
Расстояние от задней стенки котла до оси фланца подачи (E), мм	68	68	68	98	98
Высота подключения обратной линии (F), мм	107	113	107	114	114
Высота подключения подающей линии (G), мм	590	696	690	692	692
Расстояние между фланцами подачи и обратки (J), мм	153	270	280	354	354
Высота оси подключения дымохода (H), мм	519	656	609	609	609
Ширина топки котла, мм	240	240	240	310	310
Максимальная длина ТЭН, мм	280	280	280	350	350

 Технические характеристики котлов модельного ряда «Куппер ОК» и «Куппер ОВК»

Технические характеристики	Куппер ОК 9	Куппер ОВК 10	Куппер ОК 15	Куппер ОВК 18	Куппер ОК 20
Теплопроизводительность, кВт	9	10	15	18	20
Рабочее давление теплоносителя в котле, МПа (кгс/см2), не более	0,2 (2,0)
Площадь отапливаемых помещений с высотой потолков до 2,7метра, м2	50-90	60-100	100-150	120-180	150-200
Максимальная температура теплоносителя на выходе, ºС	95
Номинальная температура «оборотной воды» на входе в котел**, ºС	60-80
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода теплоносителя, дюйм	G 1 1/2"
Диаметр дымохода, мм	115		150
Мощность блока ТЭНов, кВт	3х2=6
Напряжение питания ТЭНов, В	220
Подключение блока ТЭНов к сети, В	220/380
Объем рубашки теплообменника, л	27	25	30	38	40
Объем топки, л	18	18	20	30	30
Ориентировочная масса одной загрузки дров**, кг	5-10	5-10	6-12	7-15	7-15
Ориентировочная масса одной загрузки угля***, кг	9-15	9-15	10-16	15-25	15-25
Масса котла, не более	72	83	82	102	102
* - Рекомендуемая температура теплоносителя на обратке в котел. При понижении температуры происходит интенсивное образование конденсата на стенках котла и в следствии этого оседание сажи на поверхностях нагрева. При повышении температуры возникает опасность закипания теплоносителя в котле. / ** - зависит от влажности и размеров поленьев / *** - зависит от марки и фракции угля